## Slide 1
工程问题建模和仿真
第1讲: 课程动员和案例1课题简介
上海交通大学
电子工程系
2018年9月

## Slide 2
AGENDA
课程有关事项
课程学习小组组建
课程小组信息登记
案例1课题简介
测量装置的标定
工具软件
组合优化问题求解

## Slide 3
课程有关事项
学生自主实验为主，课堂辅导讲座为辅
讲座并非每周都有，以届时提前通知为准
课题要求和辅导材料下载
ftp server : 202.120.39.248 匿名登录
课程评分
课堂表现、设计报告、实验结果、师生当面交流（至少一次）
组长评价

## Slide 4
课程学习小组的组建
分组以自愿组合为主，未经分组的学生，不能参加课程学习。
分组情况须在网上登记，http://202.120.39.248/login.aspx。
一个小组由2-3人组成，但不鼓励3人（同等条件下，评分等级降低一等，除非第3成员为外国留学生），推荐每组2人；请务必在留学生名字后加标记(L)，以便评分时掌握政策。
每组设组长一名，负责课程学习过程中的小组内组织管理，代表小组与教师联络等事宜，并参与部分评分工作。
小组组建经上报后，人员将不能变更，因故发生减员的一般不能补充，减员中包括组长的，由余下成员中重新产生组长。
找不到“合伙人”的同学，建议：
（1）可自任组长网上注册，招募组员
（2）联系参加其他组 （网上列表查询愿意接受新成员的组）
（3）前2项努力无效时，请于9月26日前向老师【jiangletian@163.com】发邮件求助（邮件主题请标明“工程问题建模与仿真”课程分组）

## Slide 5
课程小组信息登记
1、网址202.120.39.248/login.aspx；新用户请选择注册，否则登录，并跳转至4

## Slide 6
课程小组信息登记
2、新用户注册，用户号请使用本人学号

## Slide 7
课程小组信息登记
3、新用户注册后，请等待老师后台审核和激活账户，最多可能需要24小时
4、登录账户后，进入“加入课程”，选择正确的课程“报名加入”

## Slide 8
课程小组信息登记
5、选择“我的当前课程”，选择正确的课程，登记分组信息。(1)可以“新建小组”，自任组长，并登记组员信息；组员无须主动操作，但需要事前已注册成功。或(2)“查看招募小组”，线下联系组长，请求加入。

## Slide 9
案例1课题简介
课题任务基本概念：测量装置的标定 （calibration）
被测温度
T
微控制器
MCU
电压信号
V
温度读数
A/D
测量装置
传感器部件
Sensor
被研究的工程系统的原理框图
微控制器程序内置有计算关系式
确定该关系式的过程就是标定
为什么这么一套装置的标定会是一个复杂问题？

## Slide 10
案例1课题简介
测量装置的标定——为方便理解，借助弹簧秤为例说明
弹簧秤是一种原理简单的测量装置
刻度位置
被称物
（刻度读数）
0
先验知识：胡克定律
一、假定制作一件普通弹簧秤
被称物(kg) | 标尺位置 (mm)
0 | 0刻度线
5 | 5kg刻度线
测定两种情况
等分画出其他刻度线：1kg 2kg 3kg ...
制作中，画面板标尺刻度线的环节就是“标定”
此过程隐性使用了“内插”原理
“线性拟合插值”，基于胡克定律

## Slide 11
案例1课题简介
测量装置的标定——为方便理解，借助弹簧秤为例加以说明
弹簧秤是一种原理简单的测量装置
刻度位置
被称物
（刻度读数）
0
二、假定要制作一批类似的弹簧秤
被称物(kg) | 标尺位置 (mm)
0 | 0刻度线
5 | 5kg刻度线
如果所用弹簧部件长短不一或弹性有大有小
如果有足够数量一致性很好的弹簧部件
只需要“克隆”第一件弹簧秤的面板刻度，就可完成“标定”任务
刻度位置
被称物
（刻度读数）
0
须对每一件分别做测定、画刻度
刻度位置
被称物
（刻度读数）
0

## Slide 12
案例1课题简介
测量装置的标定——为方便理解，借助弹簧秤为例加以说明
弹簧秤是一种原理简单的测量装置
刻度位置
被称物
（刻度读数）
0
三、更复杂情况
弹簧部件长短不一或弹性有大有小
制作一批弹簧秤
刻度位置
被称物
（刻度读数）
0
个体差异性、非线性
怎么办？ （这差不多就是案例1中所面对的问题）
刻度位置
被称物
（刻度读数）
0
弹簧部件“受力-形变”不是线性关系，即不满足普通胡克定律

## Slide 13
案例1课题简介
工具软件
要求使用MATLAB，下堂课开始请尽量携带安装有MATLAB的笔记本电脑
曲线拟合-插值问题
理论原理参见： 数理统计-回归分析
计算工具： MATLAB提供了使用方便的库函数资源
比如 polyfit, polyval, interp1等函数
组合优化问题
算法讨论1： 穷举（枚举）搜索
算法讨论2： 启发式搜索，比如遗传算法(GA)、模拟退火算法(SA)

## Slide 14
案例1课题简介
组合优化问题
算法讨论1： 穷举（枚举）搜索
问题举例：数独游戏求解
1
2
3
4
算法1：简单粗暴的“暴力穷举”
不考虑游戏的其他规则约束，每个未知格子最多有4种可能填法：1，2，3或4；
有12个未知格子，共有412种组合，逐一尝试检验是否通过。
算法特点：简单易行，但计算量大，不适合推广（到更高阶数独游戏）。

## Slide 15
案例1课题简介
逻辑结构可表达为一棵“树”
【1，2】格
每一条从根到叶子的路径都对应一个组合，问题的解是其中一个组合。
2
1
3
4
1
2
3
4
【1，3】格
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
【1，4】格
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
........
........

## Slide 16
案例1课题简介
组合优化问题
算法讨论1： 穷举（枚举）搜索
问题举例：数独游戏求解
1
2
3
4
算法2：优化组合后的穷举
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
1
2
1
1
1
3
3
3
3
4
4
4
4
4
2
当任一格备选数集为空，说明此路不通，回溯（退一步）
【0】
【1】
X

## Slide 17
案例1课题简介
组合优化问题
算法讨论1： 穷举（枚举）搜索
问题举例：数独游戏求解
1
2
3
4
算法2：优化组合后的穷举
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
1
2
3
4
【0】
【1】
1
2
3
4
2
2
2
1
1
2
1
1
1
3
3
3
4
4
4
4
4
3
【2】
1
2
3
4
2
2
2
1
1
2
1
1
1
3
3
3
4
4
3
4

## Slide 18
案例1课题简介
组合优化问题
算法讨论1： 穷举（枚举）搜索
问题举例：数独游戏求解
算法2：优化组合后的穷举
1
2
3
4
【3】
1
2
3
4
2
2
1
1
2
1
1
1
3
3
3
4
4
3
4
2
【4】
1
2
3
4
1
1
1
1
1
3
3
3
4
3
4
2
2
X

## Slide 19
案例1课题简介
组合优化问题
算法讨论1： 穷举（枚举）搜索
问题举例：数独游戏求解
算法2：优化组合后的穷举
1
2
3
4
【3】
1
2
3
4
2
2
1
1
2
1
1
1
3
3
3
4
4
3
4
2
【4】
1
2
3
4
1
1
1
1
1
3
3
3
4
3
4
2
4
2
2
...
【12】
1
2
3
4
3
4
2
4
2
1
3
1
2
3
1
4

## Slide 20
案例1课题简介
“枝条”被疏剪的“树”
【1，2】格
在搜索过程中，“枝条”动态修剪。
2
3
【1，3】格
4
4
【1，4】格
........
2
4
2
4

## Slide 21
案例1课题简介
组合优化问题
算法讨论1： 穷举（枚举）搜索
问题举例：数独游戏求解
算法2可以推广到求解高阶数独游戏
六阶（简单）

## Slide 22
案例1课题简介
组合优化问题
算法讨论1： 穷举（枚举）搜索
问题举例：数独游戏求解
算法2可以推广到求解高阶数独游戏
九阶（中等难度）

## Slide 23
案例1课题简介
组合优化问题
算法讨论1： 穷举（枚举）搜索
问题举例：数独游戏求解
算法2可以推广到求解高阶数独游戏
九阶（中等难度）

## Slide 24
案例1课题简介
组合优化问题
算法讨论1： 穷举（枚举）搜索
问题举例：数独游戏求解
算法2可以推广到求解高阶数独游戏
九阶（非常困难）

## Slide 25
仔细阅读《工程问题建模和仿真课程事项》
课后工作
MATLAB工程计算在本课程中的应用
提示重点关注的库函数，做课堂练习
程序设计例子——数独游戏求解算法的代码实现
自行解决软件安装，下堂课开始每组尽量至少有一台笔记本电脑现场可用
学习《matlab_tutorial》，能上手初步使用MATLAB
下周有讲座，主要话题为

## Slide 26
推荐阅读 我校工程数学教材《概率论与数理统计》部分章节
课后工作
推荐自行查阅“遗传算法”基本知识学习资料
本课程的日常通知将通过邮件发给各组长，并在ftp上同时发布
数理统计的基本概念
参数估计
假设检验
方差分析和回归分析初步

## Slide 27
蒋乐天
电子信息与电气工程学院 电子工程系
Email：jiangletian@163.com
QQ群(加群请注明姓名和学号)：
课程资料下载 ftp://202.120.39.248 匿名登录