## Slide 1
工程问题建模与实践
第6讲:案例2问题和基本数学方法
上海交通大学
电子工程系
2018年10月

## Slide 2
Agenda
蒙特卡洛（Monte Carlo）方法和仿真实验
可靠性的概念定义
马尔科夫链
一个多节点声纳系统中同步时钟机制的可靠性评估和系统优化问题
三个核心概念：可靠性、蒙特卡洛方法、马尔科夫链
（1）案例2是一个求解系统可靠性的问题
（2）求解该问题至少有2种方法，一是基于概率论理论推算，二是基于蒙特卡洛方法，后者是课程学习的重点
（3）基于蒙特卡洛法求解案例2问题，可以利用“马尔科夫链”这种数学概念原理

## Slide 3
Agenda
蒙特卡洛（Monte Carlo）方法和仿真实验
可靠性的概念定义
马尔科夫链
一个多节点声纳系统中同步时钟机制的可靠性评估和系统优化问题

## Slide 4
可靠性的概念定义
可靠性概念的经典定义
可靠性是一个产品在特定时间内、特定条件下，不失效地发挥一种特定功能的概率。
产品：可靠性的度量总是要针对特定的产品（或服务），所以对所需研究的产品（或服务）需要给出恰当的界定。
概率：失效情况的发生是一种随机现象，所以可靠性可以用概率来定量描述。
定义中的各要素
举例：移动通信终端（如手机）、移动通信服务，前者是产品，后者是服务。
失效：对该产品或服务的使用，最终总是表现为两种情况之一：成功或失效。对“失效”或“成功”的概念，必须有明确而不含糊的定义或标准。
举例：通信服务的呼损现象（呼叫失败），运营商和用户对呼叫失败的理解会有差别。

## Slide 5
可靠性的概念定义
可靠性概念的经典定义
可靠性是一个产品在特定时间内、特定条件下，不失效地发挥一种特定功能的概率。
定义中的各要素
条件：对产品或服务发挥特定功能时，所处的环境和条件，需要明确界定。
功能：对产品或服务所需发挥的功能需要明确界定。（注意：“提供者”和“用户”对功能含义的理解可能是不同的。）
时间：产品或服务被期望在怎样的时间段内，不失效地发挥所要求的功能，需要明确给定。
举例：通信运营商和用户对“接通”，客观上可能存在不同的概念性理解
举例：同一型号的集成芯片往往有不同等级的子型号（commercial / industrial / military / …)，对应有差异的适用环境
举例：产品的设计寿命

## Slide 6
电子系统的可靠性问题
硬件电路中电子元件失效
微处理器软件缺陷
通信信道物理介质损坏
恶劣气候环境引起系统故障
人为操作不当引起系统故障
影响可靠性的常规风险因素：
指导不同硬件电路设计方案的优选
指导软件可靠性优化方案的设计
指导优化网络物理拓扑
指导容错冗余措施的优化部署
其他
可靠性定量评价的现实意义：
可靠性的概念定义

## Slide 7
Agenda
蒙特卡洛（Monte Carlo）方法和仿真实验
可靠性的概念定义
马尔科夫链
一个多节点声纳系统中同步时钟机制的可靠性评估和系统优化问题

## Slide 8
8
一个多节点声纳系统中同步时钟机制的可靠性评估和系统优化问题
分布式部署的某多节点声纳系统
节点1
… …
节点2
节点i
节点n
时钟总线
… …
分布式部署，共有n个节点，各节点的物理构成均相同
电子元件一旦失效，无法实施人工维修
各节点必须保持严格的时钟同步，经由时钟总线传递系统时钟信号
冗余设计，在时钟同步正常的前提下，只需k个节点正常工作就能使整个系统正常发挥作用，总节点数n可大于k；当正常工作的节点数量少于k个时，系统失效
课题任务：量化评估该系统的可靠性指标，求解最优的n取值
同一时刻，只能有一个节点工作于主时钟模式（简称主模式，输出时钟信号到时钟总线），其余节点须工作于从时钟模式（简称从模式，自时钟总线输入时钟信号）
当主模式节点时钟电路发生故障时，可自动退出主模式，由其余节点按一定机制，随机选出一个节点接替工作于主模式
虽然尽可能提高了电路可靠性设计，但节点电路仍可能发生阻塞时钟总线的故障，引起系统失效
Notes: 8

## Slide 9
9
从模式
时钟总线
主模式
从模式
从模式
时钟同步机制
同一时刻，只能有一个节点工作于主时钟模式（简称主模式，输出时钟信号到时钟总线），其余节点须工作于从时钟模式（简称从模式，自时钟总线输入时钟信号）
当主模式节点时钟电路发生故障时，一般会自动退出主模式，由其余节点按一定机制，随机选出一个节点接替工作于主模式
总线阻塞——致命故障
故障节点电路可能阻塞时钟总线，造成引起系统失效
从模式
从模式
时钟总线
从模式
从模式
主模式
从模式
故障
从模式
时钟总线
从模式
主模式
从模式
故障，且无法退出主模式
从模式
一个多节点声纳系统中同步时钟机制的可靠性评估和系统优化问题
Notes: 9

## Slide 10
10
任意节点i的内部逻辑框图（当工作于从模式时）
1
2
PLL
本地时钟源
锁相环
时钟信号
检测电路
组合控制
电路
切换器A
切换器B
时钟总线
本地工作时钟
往内部其他电路
某节点i
从模式：节点从时钟总线输入的信号作为参考时钟，由PLL再生出本地工作时钟
一个多节点声纳系统中同步时钟机制的可靠性评估和系统优化问题
Notes: 10

## Slide 11
11
1
2
PLL
本地时钟源
锁相环
时钟信号
检测电路
组合控制
电路
切换器A
切换器B
时钟总线
本地工作时钟
往内部其他电路
某节点i
任意节点i的内部逻辑框图（当工作于主模式时）
主模式：本地时钟源信号作为本地工作时钟，同时输出到总线作为系统其他节点的参考时钟
一个多节点声纳系统中同步时钟机制的可靠性评估和系统优化问题
Notes: 11

## Slide 12
12
切换器A和B的故障模式
1
2
切换器A
A1：切换器A的第1种故障，不能正常受控，掷刀无法与触点1脱离
1
2
切换器A
A2：切换器A的第2种故障，不能正常受控，掷刀无法与触点2脱离
2
1
切换器A
A3：切换器A的第3种故障，不能正常受控，掷刀无法与任何一个触点接合
切换器B
B1：切换器B的第1种故障，不能正常受控，掷刀无法与触点脱离
切换器B
B2：切换器B的第2种故障，不能正常受控，掷刀无法与触点接合
一个多节点声纳系统中同步时钟机制的可靠性评估和系统优化问题
Notes: 12

## Slide 13
13
上述模型利用了等效转换法思想，简化模型
利用某有向网络传递信号
连接有可能失效
节点有可能失效
可以把节点失效视同于某种连接失效
把网络看作由完全可靠的节点与不可靠的连接组成
举个通信网络的例子来说明：
适当简化数学模型，基本不降低仿真效果，便于计算
一个多节点声纳系统中同步时钟机制的可靠性评估和系统优化问题
Notes: 13

## Slide 14
14
任意节点i的内部逻辑框图
1
2
PLL
本地时钟源
锁相环
时钟信号
检测电路
组合控制
电路
切换器A
切换器B
时钟总线
本地工作时钟
往内部其他电路
某节点i
利用等效转换，本课题中仅将两个切换器视作不可靠器件，假定图中其他部件绝对可靠
一个多节点声纳系统中同步时钟机制的可靠性评估和系统优化问题
Notes: 14

## Slide 15
15
故障A1的影响
1
2
PLL
本地时钟源
锁相环
时钟信号
检测电路
组合控制
电路
切换器A
切换器B
时钟总线
本地工作时钟
往内部其他电路
某节点i
无法进入主模式
仍能工作于从模式（这称为“容错运行”的能力）
一个多节点声纳系统中同步时钟机制的可靠性评估和系统优化问题
Notes: 15

## Slide 16
16
故障A2的影响
1
2
PLL
本地时钟源
锁相环
时钟信号
检测电路
组合控制
电路
切换器A
切换器B
时钟总线
本地工作时钟
往内部其他电路
某节点i
若故障发生时是主模式，则不会即时引起系统变化，但问题可能在后续操作中暴露出来
若故障发生时是从模式，则本节点失效（因内部工作时钟失效）
一个多节点声纳系统中同步时钟机制的可靠性评估和系统优化问题
Notes: 16

## Slide 17
17
故障A3的影响
1
2
PLL
本地时钟源
锁相环
时钟信号
检测电路
组合控制
电路
切换器A
切换器B
时钟总线
本地工作时钟
往内部其他电路
某节点i
本节点失效
一个多节点声纳系统中同步时钟机制的可靠性评估和系统优化问题
Notes: 17

## Slide 18
18
故障B1的影响
1
2
PLL
本地时钟源
锁相环
时钟信号
检测电路
组合控制
电路
切换器A
切换器B
时钟总线
本地工作时钟
往内部其他电路
某节点i
若故障发生时是主模式，则不会即时引起系统变化，但问题可能在后续操作中暴露出来
在从模式时，强行向总线输出信号，极可能引起时钟总线阻塞，引发全系统失效
一个多节点声纳系统中同步时钟机制的可靠性评估和系统优化问题
Notes: 18

## Slide 19
19
故障B2的影响
1
2
PLL
本地时钟源
锁相环
时钟信号
检测电路
组合控制
电路
切换器A
切换器B
时钟总线
本地工作时钟
往内部其他电路
某节点i
无法进入主模式：若试图进入主模式，自身时钟信号检测电路能发现问题，并自动回到从模式
仍能工作于从模式
一个多节点声纳系统中同步时钟机制的可靠性评估和系统优化问题
Notes: 19

## Slide 20
20
故障组合影响的举例：A3+B1
1
2
PLL
本地时钟源
锁相环
时钟信号
检测电路
组合控制
电路
切换器A
切换器B
时钟总线
本地工作时钟
往内部其他电路
某节点i
若A3先于B1发生，仅本节点失效，不会造成时钟总线阻塞
一个多节点声纳系统中同步时钟机制的可靠性评估和系统优化问题
Notes: 20

## Slide 21
21
故障组合影响的举例：B1+A1
1
2
PLL
本地时钟源
锁相环
时钟信号
检测电路
组合控制
电路
切换器A
切换器B
时钟总线
本地工作时钟
往内部其他电路
某节点i
主模式下，B1先于A1，B1发生时没有显性影响；当A1发生后即刻阻塞时钟总线，系统整体失效
一个多节点声纳系统中同步时钟机制的可靠性评估和系统优化问题
Notes: 21

## Slide 22
给定不可靠器件使用寿命的概率分布
使用寿命的概率分布假设——负指数分布假设
给定不可靠器件各种故障的条件概率
切换器A的期望使用寿命：5104小时（数据可能调整，以正式文件为准）
切换器B的期望使用寿命：2105小时（数据可能调整，以正式文件为准）
当切换器A发生故障时，A1的出现概率：0.2 （数据可能调整，以正式文件为准）
当切换器A发生故障时，A2的出现概率：0.2 （数据可能调整，以正式文件为准）
当切换器A发生故障时，A3的出现概率：0.6 （数据可能调整，以正式文件为准）
当切换器B发生故障时，B1的出现概率：0.6 （数据可能调整，以正式文件为准）
当切换器B发生故障时，B2的出现概率：0.4 （数据可能调整，以正式文件为准）
器件发生故障后，故障种类即确定，之后不会改变
其他条件
k=4 （数据可能调整，以正式文件为准）
一个多节点声纳系统中同步时钟机制的可靠性评估和系统优化问题

## Slide 23
Agenda
蒙特卡洛（Monte Carlo）方法和仿真实验
可靠性的概念定义
马尔科夫链
一个多节点声纳系统中同步时钟机制的可靠性评估和系统优化问题

## Slide 24
蒙特卡洛方法和仿真实验
蒙特卡洛方法
20世纪40年代第二次世界大战中，美国研制原子弹的“曼哈顿计划”成员S.M.乌拉姆和J.冯·诺伊曼提出使用随机试验法求解一些工程问题。
冯·诺伊曼用驰名世界的赌城—摩纳哥的Monte Carlo—来命名这种方法，为它蒙上了一层神秘色彩。
蒙特·卡罗方法（Monte Carlo method），一种以概率统计理论为指导的非常有效的数值计算方法，也称统计（随机）试验方法。
1777年，法国数学家布丰（Georges Louis Leclere de Buffon，1707—1788）提出用投针实验的方法求圆周率π。这被认为是蒙特卡罗方法的起源。
在电子计算机普及后，用计算机程序产生随机数（或更常见的伪随机数）来模拟随机事件变得十分高效，蒙特卡洛方法得以非常方便地用于仿真实验，求解各类数值问题。

## Slide 25
蒙特卡洛方法和仿真实验
布丰投针实验的计算机模拟
18世纪，布丰提出以下问题：设有一个以平行且等距木纹铺成的地板（如左图），现在随意抛一支长度比木纹之间距离短的针，求针和其中一条木纹相交的概率。并以此概率，布丰提出的一种计算圆周率的方法——随机投针法。
式中，l为针的长度，a为木纹间距，n是相交次数，N是总的抛投次数。

## Slide 26
蒙特卡洛方法和仿真实验
布丰投针实验的计算机模拟
A
B
θ
2
0
x
y
A
B
θ
2
0
x
y
为简便起见，取针的长度为1，木纹间距为2。显然，x为[0,2]区间均匀分布随机数，θ为[0,2]均匀分布随机数。

## Slide 27
蒙特卡洛方法和仿真实验
布丰投针实验的计算机模拟
A
B
θ
2
0
x
y
A
B
θ
2
0
x
y
为简便起见，取针的长度为1，木纹间距为2。显然，x为[0,2]区间均匀分布随机数，θ为[0,2]均匀分布随机数。
START
k=0; n=0;
随机产生x和θ
计算y
相交?
n=n+1
k=k+1
k=N ?
输出结果
END
Y
N
N
Y

## Slide 28
Agenda
蒙特卡洛（Monte Carlo）方法和仿真实验
可靠性的概念定义
马尔科夫链
一个多节点声纳系统中同步时钟机制的可靠性评估和系统优化问题

## Slide 29
为了更好地理解随机过程的概念，以下把自变量t和e分解为四种情况作解释：
29
“随机变量”概念的扩展——“随机过程”
随机过程的数学定义
如果已知随机试验结果e和样本空间S ，e∈S, 可以e为自变量，定义随机函数X(e)
由于试验结果e为随机性，因此X(e)可取不同的值。
（1）当t和e都是常量时，X(t,e)只是一个数值，也是常量。
有时，X(e)又随时间t变化，可以写作X(t,e)，对于所有的e∈S来说，X(t,e)表示一簇时间t的函数，我们称这簇函数集的总体为随机过程。
（2）当t是常量，而e是随机变量时，X(t,e)是一个随机函数，所以也是随机变量。
（3）当t是变量，而e取常量时，X(t,e)是一个时间函数，也称样本函数，不带随机性。
（4）当t和e都是变量时，X(t,e)表示一个随机过程。
通常为了简化，X(t,e)可以简记作X(t) 。
【初步了解，能区分随机变量和随机过程。】
马尔科夫链
Notes: 29

## Slide 30
30
电子元件使用寿命的概率分布——为什么工程上通常假设为负指数分布？
马尔科夫链
负指数分布的“无记忆性”
指数分布“无记忆性”的数学证明
若t=t0时事件（故障）尚未发生，则事件在t0+t’后发生的条件概率分布有
可见，T’与T同分布，仍是参数相同的负指数分布
——言下之意：未发生故障的旧元件跟全新元件有同样的期望寿命！
工程实践中观察发现，上述观点在相当程度上接近事实。
令
则
Notes: 30

## Slide 31
31
电子元件使用寿命的概率分布——作为对比，假设有元件寿命为均匀分布
马尔科夫链
[0,TM]均匀分布，最大寿命TM，平均寿命 TM/2
检验是否“无记忆性”
若t=t0时事件（故障）尚未发生，则事件在t0+t’后发生的条件概率分布有
剩余寿命仍满足均匀分布，在与原始分布不同。
不符合无记忆性！
令
则
Notes: 31

## Slide 32
即在X(tn-1) 确定的情况下，X(tn)的取值不依赖于tn-1之前时刻的取值，则称该随机过程为马尔科夫链。
32
马尔可夫链
定义，一种特别的随机过程形式
设随机过程 X(t)的取值为离散，比如 X(t) ∈{ 1,2，…}，如果对
无后效性
X(t) 的条件概率函数满足等式
马尔科夫链
Notes: 32

## Slide 33
33
对一个元件的生命历程仿真
寿命负指数分布
寿命均匀分布
（1）元件在使用的第1天内损坏的概率
（2）第1天没坏，第2天发生损坏的概率
（3）第2天也没坏，第3天发生损坏的概率
........
........
设仿真颗粒度定为1天
（*）第n天也没坏，第n+1天发生损坏的概率
推定下一状态时，无须知道n=?
符合马尔科夫链的属性，使仿真比较容易实现
必须知道历史，n=?
马尔科夫链
Notes: 33

## Slide 34
34
对马尔可夫链模型，很容易用蒙特卡洛（Monte-Carlo）法设计计算机程序，进行仿真模拟（随机模拟实验）
以两状态元件为例
程序设计时适合使用有限状态机（FSM）模拟马尔可夫链随机过程
1
无故障
2
有故障
利用计算机程序模拟随机事件的发生：调用伪随机数发生函数模拟“掷骰子”的行为
马尔科夫链
未发生故障
发生故障
1
无故障
2
有故障
未发生故障
发生故障
修复
未修复
不可修复元件/系统
可修复元件/系统
Notes: 34

## Slide 35
更多提示，且听下回分解......