## Slide 1
工程问题建模与实践
第7讲:案例2问题补充说明和案例3问题简介
上海交通大学
电子工程系
2018年10月

## Slide 2
Agenda
案例2运用概率统计理论推算的方法思路
案例2中需要求解的问题
案例3问题简介
案例2蒙特卡洛方法程序设计的两种思路
（1）案例2是关于一个不可修复系统的可靠性优化设计问题
（2）案例3是关于一个可修复系统的可靠性优化设计问题
（3）案例3是课程的选做项目

## Slide 3
3
上一讲回顾
分布式部署的某多节点声纳系统
节点1
… …
节点2
节点i
节点n
时钟总线
… …
分布式部署，共有n个节点，各节点的物理构成均相同
电子元件一旦失效，无法实施人工维修
各节点必须保持严格的时钟同步，经由时钟总线传递系统时钟信号
冗余设计，在时钟同步正常的前提下，只需k个节点正常工作就能使整个系统正常发挥作用，总节点数n可大于k；当正常工作的节点数量少于k个时，系统失效
课题任务：量化评估该系统的可靠性指标，求解最优的n取值
同一时刻，只能有一个节点工作于主时钟模式（简称主模式，输出时钟信号到时钟总线），其余节点须工作于从时钟模式（简称从模式，自时钟总线输入时钟信号）
当主模式节点时钟电路发生故障时，可自动退出主模式，由其余节点按一定机制，随机选出一个节点接替工作于主模式
虽然尽可能提高了电路可靠性设计，但节点电路仍可能发生阻塞时钟总线的故障，引起系统失效
Notes: 3

## Slide 4
4
从模式
时钟总线
主模式
从模式
从模式
时钟同步机制
同一时刻，只能有一个节点工作于主时钟模式（简称主模式，输出时钟信号到时钟总线），其余节点须工作于从时钟模式（简称从模式，自时钟总线输入时钟信号）
当主模式节点时钟电路发生故障时，一般会自动退出主模式，由其余节点按一定机制，随机选出一个节点接替工作于主模式
总线阻塞——致命故障
故障节点电路可能阻塞时钟总线，造成引起系统失效
从模式
从模式
时钟总线
从模式
从模式
主模式
从模式
故障
从模式
时钟总线
从模式
主模式
从模式
故障，且无法退出主模式
从模式
上一讲回顾
Notes: 4

## Slide 5
5
任意节点i的内部逻辑框图
1
2
PLL
本地时钟源
锁相环
时钟信号
检测电路
组合控制
电路
切换器A
切换器B
时钟总线
本地工作时钟
往内部其他电路
某节点i
上一讲回顾
Notes: 5

## Slide 6
给定不可靠器件使用寿命的概率分布
使用寿命的概率分布假设——负指数分布假设
给定不可靠器件各种故障的条件概率
切换器A的期望使用寿命：5104小时（数据可能调整，以正式文件为准）
切换器B的期望使用寿命：2105小时（数据可能调整，以正式文件为准）
当切换器A发生故障时，A1的出现概率：0.2 （数据可能调整，以正式文件为准）
当切换器A发生故障时，A2的出现概率：0.2 （数据可能调整，以正式文件为准）
当切换器A发生故障时，A3的出现概率：0.6 （数据可能调整，以正式文件为准）
当切换器B发生故障时，B1的出现概率：0.6 （数据可能调整，以正式文件为准）
当切换器B发生故障时，B2的出现概率：0.4 （数据可能调整，以正式文件为准）
器件发生故障后，故障种类即确定，之后不会改变
其他条件
k=4 （数据可能调整，以正式文件为准）
上一讲回顾

## Slide 7
Agenda
案例2运用概率统计理论推算的方法思路
案例2中需要求解的问题
案例3问题简介
案例2蒙特卡洛方法程序设计的两种思路

## Slide 8
系统可靠性最大
系统可靠性：系统工作寿命超过某一定值w的概率，系统在0<t≤w期间一直有效工作
优化目标函数
案例2中需要求解的问题
系统平均工作寿命最大
优化目标函数

## Slide 9
Agenda
案例2运用概率统计理论推算的方法思路
案例2中需要求解的问题
案例3问题简介
案例2蒙特卡洛方法程序设计的两种思路

## Slide 10
10
问题中的状态组合分析
每个切换器状态确定后，可以根据系统内部的组合逻辑，推定节点的状态和整个系统的状态。
案例2蒙特卡洛方法程序设计的两种思路
a1
b1
GN1
Gsys
切换器状态
节点状态
系统状态
GN2
a2
b2
GNn
an
bn
.........
.........
Notes: 10

## Slide 11
11
算法思路一：“时间”按固定步长推进
案例2蒙特卡洛方法程序设计的两种思路
A0
切换器A为例，时间步长（也是仿真颗粒度）为1小时
对元件状态变化的模拟
A1
A2
A3
代码大致结构
切换器a1的下一小时状态
切换器b1的下一小时状态
切换器a2的下一小时状态
切换器b2的下一小时状态
切换器an的下一小时状态
切换器bn的下一小时状态
节点1至节点n的下一小时状态
分析整个系统的下一小时状态
.......
Notes: 11

## Slide 12
12
算法思路二：“时间”按变化步长推进
案例2蒙特卡洛方法程序设计的两种思路
寿命列表
随机模拟确定所有切换器的寿命和故障类型
代码大致结构
t=下一个故障事件的发生时间
节点1至节点n的状态相应变化
整个系统的状态相应变化
故障类型列表
Ta1 | Tb1
Ta2 | Tb2
... | ...
Tan | Tbn
A1 | B2
A3 | B1
... | ...
A2 | B2
假设各个时间数值大小顺序
时间参数精确到1小时（对应仿真颗粒度）
同一小时发生的事件认为同时发生
t=0及初始化
该切换器故障事件处理
Notes: 12

## Slide 13
13
MATLAB编程练习：一个系统，内部为三个不可修复元件A、B、C构成，三个元件的寿命独立同分布
案例2蒙特卡洛方法程序设计的两种思路
A
B
C
理论推算可知，系统平均寿命为
使用随机试验法编程求解系统的平均使用寿命（精确到1小时）。建议随机试验的样本总数不少于1000。
Notes: 13

## Slide 14
14
MATLAB编程练习：时间按固定步长推进的参考代码
案例2蒙特卡洛方法程序设计的两种思路
Notes: 14

## Slide 15
15
MATLAB编程练习：时间按变化步长推进的参考代码
案例2蒙特卡洛方法程序设计的两种思路
Notes: 15

## Slide 16
Agenda
案例2运用概率统计理论推算的方法思路
案例2中需要求解的问题
案例3问题简介
案例2蒙特卡洛方法程序设计的两种思路

## Slide 17
17
见《案例2可靠性问题的理论估算方法介绍》一文
案例2运用概率统计理论推算的方法思路
Notes: 17

## Slide 18
Agenda
案例2运用概率统计理论推算的方法思路
案例2中需要求解的问题
案例3问题简介
案例2蒙特卡洛方法程序设计的两种思路

## Slide 19
19
案例3问题简介：一个RS485多机通信系统的可靠性评估
通信从机1
控制电路
接口电路
通信主机
控制电路
接口电路
通信从机2
控制电路
接口电路
通信从机3
控制电路
接口电路
集线器
系统中有1台通信主机，3台通信从机
通信机由两部分组成：
（1）控制电路（2）接口电路
控制电路
有微处理器，运行软件程序
RS485总线集线器
是一个通信电缆的汇接装置
案例3系统的物理形态： 1主3从通信系统
Notes: 19

## Slide 20
20
串联组合：n个构件之一失效则整体失效
元件/部件的组合方式
元部件
元部件
元部件
元部件
元部件
元部件
并联组合：n个构件全部失效才整体失效
元部件
k-out-of-n组合：n个构件中多于k个同时失效才整体失效；（注：上述两者可看作此组合的特例）
元部件1
元部件2
元部件n
……
案例3问题简介：一个RS485多机通信系统的可靠性评估
Notes: 20

## Slide 21
21
通信机控制硬件电路由若干（以课题要求中给出的数据为准，后同）元件构成，适用串联模型；硬件与软件组合，适用串联模型
模型各构件组合方式
通信机接口电路由若干元件构成，适用串联模型；接口电路与控制电路组合，适用串联模型
集线器由若干元件构成，适用串联模型
所有元件具有彼此独立的统计特性
控制电路
接口电路
通信从机1
控制电路
接口电路
通信主机
控制电路
接口电路
通信从机2
控制电路
接口电路
通信从机3
集线器
案例3问题简介：一个RS485多机通信系统的可靠性评估
Notes: 21

## Slide 22
通信机控制电路
兼有软件故障、硬件故障
通信从机控制电路故障仅使其本身失效
通信主机控制电路故障使网络瘫痪
被研究系统的各类故障
通信机接口电路
硬件故障，可能阻塞通信总线
集线器故障
硬件故障，网络瘫痪
控制电路
接口电路
通信从机1
控制电路
接口电路
通信主机
控制电路
接口电路
通信从机2
控制电路
接口电路
通信从机3
集线器
案例3问题简介：一个RS485多机通信系统的可靠性评估

## Slide 23
故障的分类定义
系统故障
系统内若存有处于失效状态的部件，则认为有系统故障。
系统重大故障
系统运行中的下述情形，列为系统重大故障。这些情形可能同时并存。
  通信主机子系统失效或无法通信（双机热备时，双机同时失效或同时无法通信）。
  集线器发生故障。
  因某个通信从机的某类特定故障，引发通信总线阻塞，整个通信网络瘫痪。
  三个通信从机子系统中，有两个或两个以上同时失效或无法通信。
系统一般故障
除列为系统重大故障之外的其他系统故障。
（通信）总线阻塞
系统中的通信总线是各通信机间的共享信道。在同一时刻，只能有一台通信机的接口电路工作于发送信息状态，即占用信道。当某台通信机出现特定故障，使其通信接口电路无法退出发送状态，会造成通信总线阻塞。此时，因信道被占用，其他处于正常状态的通信机间也无法进行通信。
案例3问题简介：一个RS485多机通信系统的可靠性评估
Notes: 23

## Slide 24
控制电路
接口电路
通信从机
控制电路
接口电路
通信主机
控制电路
接口电路
通信从机
控制电路
接口电路
通信从机
集线板
通信机的处理器都加WATCHDOG
大部分软件故障（占一定比例或概率）可经WATCHDOG机制重启，恢复系统功能
另外一小部分软件故障无法通过WATCHDOG机制重启，系统会死机，需人工修复
措施1：处理器的WATCHDOG，减少因软件死机造成的严重故障
看门狗
机制
看门狗
机制
案例3问题简介：一个RS485多机通信系统的可靠性评估

## Slide 25
控制电路
接口电路
通信从机
控制电路
接口电路
通信主机
控制电路
接口电路
通信从机
控制电路
接口电路
通信从机
集线板
措施2：通信接口加装防阻塞电路
防“挂起”
电路
注： 图示电路兼有光电隔离，研究本课题无须充分理解此电路原理
DE
可杜绝原本因软件或硬件的原因造成“挂起”现象
接口电路增加若干元件
案例3问题简介：一个RS485多机通信系统的可靠性评估

## Slide 26
控制电路
接口电路
通信从机
控制电路
接口电路
通信主机
控制电路
接口电路
通信从机
控制电路
接口电路
通信从机
集线板
措施3：主机的双机热备
热备分：备用主机平时加电运行，但不承担数据收发处理；主用机故障时，在控制机构的作用下，双机倒换
倒换控制机构的故障概率忽略不计★
提示：当接口电路未加装防阻塞电路时，双机中一个主机的接口电路硬件故障，可能会造成总线失效
主机
备份
控制电路
接口电路
通信主机
主备倒换控制机构
案例3问题简介：一个RS485多机通信系统的可靠性评估

## Slide 27
按给定的基本条件，完善仿真模型，设计和运行计算机程序，编写实验研究报告
给定元件（含软件）的期望使用（运行）寿命等概率参数
给定通信机接口电路故障阻塞通信总线的概率参数
人工排除故障的修复时间：随机事件，负指数分布,给定概率参数
要求仿真试验的颗粒精细度不大于“1小时”
各项要求详见《工程问题建模与仿真之案例3：一个RS485多机通信系统的可靠性评估》
按惯例，给定的模型参数与往年教学有差异，参阅往届作业时应加以鉴别
写作研究报告（小论文，有格式模板供参考）时，应将被参考的往届小论文列入参考资料列表，在正文中要有适当引文注解
要求随机试验样本数达到1000（或更多）
案例3问题简介：一个RS485多机通信系统的可靠性评估

## Slide 28
案例3仿真研究的特点和挑战
（1）主要的概率分布仍假定为负指数分布，可使用FSM描述状态转移特性
1
无故障
2
有故障
（2）案例3为可修复系统，在运行过程中不可靠元件的状态转移可能有不止一次（注：案例2为不可修复系统，不可靠性元件的状态至多只发生一次变化）
（3）统计指标多且相互关联，当采取一项优化系统的措施时，有些指标向好但另一些则变差
（4）如果用“固定步长法”仿真，运算时间相当长；如果用“可变步长法”，由于随机事件多逻辑复杂，对代码设计有较大挑战
案例3问题简介：一个RS485多机通信系统的可靠性评估

## Slide 29
29
两个概念的差异
可用性 AVAILABILITY
可靠性 RELIABILITY
只考察开机运行后一个瞬间时刻t的系统状态。
两者相比较，可用性更易用概率理论推算求解。
要考察从开机运行到时刻t的整个过程的系统状态。
系统可用性：仿真实验数值统计结果 vs 概率理论求解结果
仿真实验统计开机运行后若干时点的系统可用性
比如，开机后 1小时、10小时、100小时、1000小时、1年、5年、10年
老师给出概率理论求解方法的提示，供大家参考
系统可用性还可以与以下计算值比对
C = 平均无故障运行时间 / 总运行时间（即10年）
注：“系统可用性”是一项统计平均值，而C是一项时间平均值！
当二者相等时，称系统具有“平稳性” (time-homogeneous)
案例3问题简介：一个RS485多机通信系统的可靠性评估
Notes: 29

## Slide 30
30
提交案例2和案例3正式报告的时间，以相关正式通知为准。
案例3（一个RS485多机通信系统的可靠性评估）作为自愿可选任务，按课程要求并完成案例1和2的任务可以获得合格成绩，进一步完成案例3任务可能获得良好以上的成绩。
预计第11周（案例2）和第14周（案例3）提交所完成的正式报告,具体安排以届时发布的通知为准
Notes: 30