## Slide 1
工程问题建模与仿真
第4讲: 案例1问题补充说明
上海交通大学
电子工程系
2018年10月

## Slide 2
启发式搜索算法——遗传算法及其实践
指定使用遗传算法和MATLAB编程求解此题
只要打印程序运行结果（不要截图）和代码清单（用注释标明遗传算法重要算子的对应代码段“选择”“交叉”“变异”），写明组号、姓名、学号
提交作业，评分计入平时成绩
有16件物品，各有不同的体积、重量和价值。选择其中若干件放入一个背包，使放入的物品总价值尽量高。该背包容量不超过95（体积单位），可承受重量不超过86（重量单位）。
遗传算法求解背包问题练习题（课后作业）
物品 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
体积 | 7 | 4 | 8 | 11 | 20 | 5 | 3 | 9 | 16 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 12
重量 | 11 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 18 | 2 | 3 | 6 | 2 | 9 | 5 | 4
价值 | 9 | 8 | 7 | 8 | 18 | 7 | 3 | 10 | 19 | 4 | 4 | 11 | 3 | 5 | 4 | 6

## Slide 3
正确理解课题要求
你设计的“标定方案”将会置入生产流水线的工序
流水线上工件中传感器特性，与500个标准样本间，存在个体差异性
关于案例1课题要求的补充说明——防止错误理解课题要求
Notes: 答案，迭代轮数，记录改进效果最好的3~5个组

## Slide 4
关于案例1课题要求的补充说明——防止错误理解课题要求
反面例子
某同学给出的“标定方案”：
对每个样本取4点或5点数据，并根据情况灵活使用二次、三次多项式或三次样条拟合插值
（1）对1#样本，取第1、20、55、89号点，采用二次多项式拟合插值
（2）对2#样本，取第2、27、49、90号点，采用三次多项式拟合插值
（3）对3#样本，取第3、18、45、70、88号点，采用三次样条拟合插值
...
请思考，上述所谓“标定方案”包含的逻辑错误在哪里？
Notes: 答案，迭代轮数，记录改进效果最好的3~5个组

## Slide 5
关于成本计算的补充说明
针对一个“取点测定-拟合插值”标定方案，如何计算其成本？
Notes: 答案，迭代轮数，记录改进效果最好的3~5个组

## Slide 6
关于成本计算的补充说明
针对一个“取点测定-拟合插值”标定方案，如何计算其成本？
假设有这样一个方案：
（1）取6点测定，点位序号1、12、23、45、70、90，即对应温度值（摄氏度）为-20、-9、2、24、49、69
（2）使用三次样条插值
成本计算过程：
【1】取点测定1#样本
从标准样本库dataform中，读取1#样本的6点测定值
premea_tempr=[-20 -9 2 24 49 69]
premea_vout=[3229 3171 3052 2672 1988 1183]
【2】三次样条插值获得关于1#样本的90个温度估计值
从标准样本库dataform中，读取1#样本的90个电压读数
vout=[3229 3226 3222 ... 1234 1183]
est_tempr=interp1(premea_vout,premea_tempr,vout,’spline’)
【3】根据tempr和est_tempr，用成本公式（1）计算单点误差成本
tempr=[-20 -19 -18 ... 68 69]
【4】用成本公式（2）计算1#样本的个体误差成本
【5】用成本公式（3）计算1#样本的个体标定成本
【6】重复步骤【1】至【5】计算其余499个样本的个体标定成本
【7】用成本公式（4）计算整个标定方案的成本
Notes: 答案，迭代轮数，记录改进效果最好的3~5个组

## Slide 7
今天课堂剩余时间
（1）接受答疑讨论
（2）参加讨论的小组，若程序代码能现场运行并给出有效结果的，可自愿选择，作为一次平时面谈记录